SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ROBÓT REMONTOWYCH BALKONÓW I LOGGII Termin wykonania do dnia 31.10.2024 r.

- ZAMAWIAJĄCY.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie Adres: Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon). 66-200 Świebodzin tel./fax. (68) 38 220 81 e-mail:kontakt@ssm.swiebodzin.pl.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty remontowe balkonów i loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach spółdzielni wg niżej podanego zestawienia zbiorczego.

| Roboty remontowe balkonów i loggii 2024 |
| --- |
| L.p. | Adres | Rodzaj robót | Nr mieszkania | Ilość balkonów |
| BALKONY |
| 1 | Ul. Kościelna 2 | Remont balkonów | A/3, A/5, B/3, B/5 | 4 |
| 2 | Pl. Jana Pawła II 15 | Remont balkonów | A/1, A/3, B/1, B/3 | 4 |
| 3 | Os. Widok 14 | Remont balkonów | 9 | 1 |
| 4 | Os. Widok 15 | Remont balkonów | 15, 16, 21, 22, 25, 28 | 6 |
| 5 | Os. Widok 16 | Remont balkonów | 8, 28 | 2 |
| 6 | Os. Widok 17 | Remont balkonów | 8, 10, 12 | 3 |
| 7 | Os. Widok 18 | Remont balkonów | 17, 19 | 2 |
| 8 | Os. Widok 19 | Remont balkonów | 11, 14, 25, 26 | 4 |
| 9 | Os. Widok 22 | Remont balkonów | B/4, B/5, B/7, C/6, D/3, D/4, E/4, E/8 | 8 |
| 10 | Os. Widok 23 | Remont balkonów | A/3, A/4, A/6, A/8, B/9, B/10, C/9, E/9, F/9,F/10 | 10 |
|  |  |  | 44 |
| LOGGIE |
| 11 | Os. Widok 11 | Remont loggii | A/6 | 1 |
|  |  |  | 1 |

- MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT - wszystkie materiały budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadającym stosowne certyfikaty i spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

- USTALENIA ZAKRESU ROBÓT.

- Balkony:

- Usunięcie wierzchniej warstwy płyty balkonowej (płytki itp.), skucie słabych, niespójnych resztek betonu, skucie istniejącego tynku na spodniej części płyty balkonowej,

- Oczyszczenie i odrdzewienie zbrojenia, antykorozyjne zabezpieczenie zbrojenia, zagruntowanie oczyszczonej powierzchni zbrojenia,

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej

- Wykonanie warstwy szczepnej, uzupełnienie ubytków, wyrównanie powierzchni (szpachlowanie),

- Szpachlowanie boków i spodu balkonu,

- Demontaż istniejącej obróbki blacharskiej i montaż nowej na płycie balkonowej,

- Zamontowanie kapinosów od spodu balkonu,

- Gruntowanie podłoża spodów i boków płyty balkonowej przed malowaniem,

- Dwukrotne malowanie farbą silikatową powierzchni betonowych,

- Malowanie balustrady, po wcześniejszym jej oczyszczeniu

- Loggie:

- Skucie tynków cementowych oraz zniszczonego betonu od spodu loggii.

- Oczyszczenie od spodu powierzchni i skorodowanego zbrojenia z rdzy.

- Malowanie antykorozyjne zbrojenia.

- Nałożenie warstwy szczepnej na naprawione zbrojenie.

- Wyrównanie powierzchni od spodu pod powłoki malarskie.

- Montaż kapinosów.

- Gruntowanie podłoża spodów loggii przed malowaniem

- Dwukrotne malowanie od spodu farbami silikonowymi.

- Zerwanie posadzki na loggii.

- Rozebranie obróbek blacharskich.

- Wykonanie warstwy wyrównawczej spadkowej z zaprawy cementowej.

- Położenie izolacji poziomej.

- Wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej.

- Dwukrotne malowanie podkładu folią uszczelniającą.

- Warstwa betonowa dociskowa.

- Dwukrotne malowanie farbą silikatową powierzchni betonowych.

- Malowanie balustrady, po wcześniejszym jej oczyszczeniu.

DOKŁADNY OBMIAR ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

PRZY WYBORZE OFERTY zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

- Wartość brutto prac remontowych oraz warunki płatności – 60%.

- Wiarygodność techniczna oferenta - 20% potencjał wykonawczy oferenta

- Potencjał techniczny wykonawcy.

- Dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami min 5 szt. z ostatnich 2-óch lat.

- Udzielona gwarancja - 20%.

- OFERTA WINNA ZAWIERAĆ.

- Wartość brutto remontu balkonów i loggii w rozbiciu na każdy budynek mieszkalny oddzielnie.

- Składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia robót dodatkowych.

- Wykaz robót z ostatnich dwóch latach.

- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ksero).

- Warunki płatności za roboty (możliwość przedłużenia terminu).

- Potencjał techniczny, osobowy i finansowy firmy niezbędny do wykonania prac.

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS –ie i Urzędzie Skarbowym.

- Gwarancja na wykonane roboty

- Ubezpieczenie firmy OC

- Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto                                                        PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. (wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a dla podmiotu który wygra przetarg po podpisaniu umowy).

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „remont balkonów i loggii” zaadresowanych na

„Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa” Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon) 66-200 Świebodzin

Termin składania ofert - do 15 kwietnia 2024 r. do  godz. 1500

Termin rozpatrzenia ofert –dnia 16 kwietnia 2024 r.

- INNE.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Roboty dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Spółdzielnia dopuszcza składanie ofert częściowych, na wybrane pozycje zamówienia.

Informacji ogólnych udziela Dział GZM, pokój nr 1 w siedzibie spółdzielni na osiedlu Łużyckim nr 39 (pawilon handlowo-usługowy) tel. (68) 382 20 81 wew. 28.

Informacje dotyczące zakresu robót udzielają administratorzy:

- Os. Widok tel. 609 816 790 (pkt  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11);

- Os. Łużyckiego  tel. 609 816 787 (pkt 1 i 2);