SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONT KLATEK SCHODOWYCH Termin wykonania do dnia 20.12.2024 r.

- ZAMAWIAJĄCY.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie Adres: Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon). 66-200 Świebodzin tel./fax. (68) 38 220 81 e-mail:kontakt@ssm.swiebodzin.pl.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Malowanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym znajdujących się w zasobach spółdzielni wg niżej podanego zestawienia zbiorczego.

| Roboty malarskie - klatki schodowe i wiatrołapy 2024 |
| --- |
| ZESTAWIENIE ZBIORCZE |
| L.p. | Adres | Rodzaj robót | Ilość klatek |
| 1 | Os. Łużyckie 6 | Remont klatki schodowej i wiatrołapu | 1 |
| 2 | Os. Łużyckie 35 | Remont klatki schodowej G i wiatrołapu | 1 |
| 3 | Os. Widok 22 | Malowanie klatki schodowej B | 1 |
| RAZEM | 3 |

- MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT - wszystkie materiały budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadającym stosowne certyfikaty i spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

- Farby emulsyjne – ściany i sufity,

- farby olejne nawierzchniowe – malowanie lamperii, stolarki okiennej, drzwiowej balustrad, szafek licznikowych, podokienników, grzejników, rur – farbami bezzapachowymi np. Tikkurila

- materiały do przygotowania powierzchni klatek schodowych do malowania.

- Inne materiały wynikające z zastosowania się do zaleceń ujętych w punkcie „Ustalenia zakresu robót”

- USTALENIA ZAKRESU ROBÓT.

- Malowanie klatki schodowej

- Zabezpieczenie folią malarską okien, drzwi posadzek i schodów.

- Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów uprzednio malowanych farbami klejowymi lub emulsyjnymi, polegające na całkowitym zeskrobaniu farb.

- Schowanie przewodów w korytka

- Zagruntowanie odkrytej powierzchni ścian i sufitów jednokrotnie pod szpachlowanie i pod farbę i tynk żywiczny.

- Ręczne wykonanie tynków (gładzi) z gipsu szpachlowego na ścianach i sufitach z reperacją drobnych uszkodzeń powierzchni.

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z pełnym przygotowaniem powierzchni.

- Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków i podstopnic schodów oraz cokołów uprzednio malowanych farbą olejną.

- Wykonanie lamperii z tynku żywicznego.

- Osadzenie narożników zewnętrznych - aluminiowych.

- Malowanie drzwi piwnicznych od zewnątrz.

- Oczyszczenie i malowanie szafek licznikowych, wyłazów dachowych, podokienników, balustrad, grzejników, rur sanitarnych (gazowych – kolorem żółtym).

- Remont wiatrołapów

- Zabezpieczenie folią malarską okien, drzwi i posadzek.

- Przygotowanie powierzchni ścian, sufitów uprzednio malowanych farbami klejowymi lub emulsyjnymi, polegające na całkowitym zeskrobaniu farb.

- Uzupełnienie szczelin powstałych na łączeniu budynku z wiatrołapem,

- Osadzenie narożników zewnętrznych – aluminiowych

- Ręczne wykonanie tynków (gładzi) z gipsu szpachlowego na ścianach i sufitach z reperacją drobnych uszkodzeń powierzchni.

- Zagruntowanie odkrytej powierzchni ścian i sufitów.

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi z pełnym przygotowaniem powierzchni.

- Położenie tynku żywicznego na lamperii.

- Montaż kratek wentylacji nawiewnej i wywiewnej Ø100

- Malowanie drzwi zewnętrznych wiatrołapu

- Wymiana pokrycia dachowego wraz z opierzeniem,

DOKŁADNY OBMIAR ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

- OFERTA WINNA ZAWIERAĆ.

- Wartość brutto malowania klatki schodowej i wiatrołapu w rozbiciu na każdy budynek mieszkalny oddzielnie (wartość robót + VAT).

- Wyszczególnienie pozycji.

- Składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia robót dodatkowych.

- Wykaz robót z ostatnich dwóch latach.

- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ksero).

- Warunki płatności za roboty (możliwość przedłużenia terminu).

- Potencjał techniczny, osobowy i finansowy firmy niezbędny do wykonania prac.

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS –ie i Urzędzie Skarbowym.

- Gwarancja na wykonane roboty.

- Ubezpieczenie firmy OC.

- Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r. (wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, a dla podmiotu który wygra przetarg po podpisaniu umowy).

PRZY WYBORZE OFERTY zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

- Wartość brutto prac remontowych oraz warunki płatności – 60%.

- Wiarygodność techniczna oferenta - 20% potencjał wykonawczy oferenta

- Potencjał techniczny wykonawcy.

- Dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami min 5 szt. z ostatnich 
2-óch lat.

- Udzielona gwarancja - 20%.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „remont klatek schodowych” zaadresowanych na:

„Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa” Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon) 66-200 Świebodzin

Termin składania ofert - do 15 kwietnia 2024 r. do  godz. 1500

Termin rozpatrzenia ofert –dnia 16 kwietnia 2024 r.

- INNE.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Roboty dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacji ogólnych udziela Dział GZM, pokój nr 1 w siedzibie spółdzielni na osiedlu Łużyckim nr 39 (pawilon handlowo-usługowy) tel. (68) 382 20 81 wew. 28

Informacji dotyczących zakresu robót udziela:

- administrator Os. Łużyckiego  tel. 605 891 739 – budynek os. Łużyckie 6

- administrator Os. Łużyckiego  tel. 609 816 787 – budynek os. Łużyckie 35

- administrator Os. Widok  tel. 609 816 790 – budynek os. Widok 22