SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA REMONTU ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU NA OS. WIDOK 8 W ŚWIEBODZINIE Termin wykonania do 31.10.2024 r.

- ZAMAWIAJĄCY.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Świebodzinie Adres: Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon). 66-200 Świebodzin tel./fax. (68) 38 220 81 e-mail:kontakt@ssm.swiebodzin.pl.

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Roboty budowlane mające na celu remont ściany szczytowej budynku na os. Widok 8                      w Świebodzinie.

| Remont ściany szczytowej |
| --- |
| L.p. | Adres | Rodzaj robót | Ilość klatek |
| 1 | Os. Widok 8 | Remont ściany szczytowej | 2 |

- MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT - wszystkie materiały budowlane powinny być oznakowane CE lub znakiem budowlanym posiadającym stosowne certyfikaty i spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

- Tynk mozaikowy,

- Inne materiały wynikające z zastosowania się do zaleceń ujętych w punkcie „Ustalenia zakresu robót”

- USTALENIA ZAKRESU ROBÓT.

- przygotowanie podłoża – skucie tynku wraz z siatką na całej powierzchni ściany do styropianu,

- wykonanie warstwy zbrojonej składającej się z wzmacniającej siatki z włókna szklanego oraz warstw masy klejowej/szpachlowej - przed przystąpieniem do zatapiania siatki wzmacniającej należy sprawdzić stan powierzchni płyt styropianowych                         (ewentualne nierówności zniwelować, ubytki uzupełnić, wgłębienia powstałe w miejscach montażu łączników mechanicznych zaszpachlować przy użyciu odpowiedniej masy szpachlowej, płyty zżółknięte na skutek zbyt długiego działania promieniowania słonecznego przeszlifować w celu całkowitego usunięcia zdegradowanej warstwy styropianu),

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji tynkiem silikonowym o strukturze baranek,             o grubości ziarna 1,5mm.

DOKŁADNY OBMIAR ROBÓT NALEŻY DOKONAĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE.

PRZY WYBORZE OFERTY zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami:

- Wartość brutto prac remontowych oraz warunki płatności – 60%.

- Wiarygodność techniczna oferenta - 20% potencjał wykonawczy oferenta

- Potencjał techniczny wykonawcy.

- Dotychczasowe doświadczenie potwierdzone referencjami min 5 szt. z ostatnich 
2-óch lat.

- Udzielona gwarancja - 20%.

- OFERTA WINNA ZAWIERAĆ.

- Wartość brutto remontu ściany szczytowej w budynku na os. Widok 8 w Świebodzinie       (wartość robót + VAT).

- Składniki kalkulacyjne wyceny do ujęcia w umowie w razie wystąpienia robót dodatkowych.

- Wykaz robót z ostatnich dwóch latach.

- Wypis z ewidencji działalności gospodarczej (ksero).

- Warunki płatności za roboty (możliwość przedłużenia terminu).

- Potencjał techniczny, osobowy i finansowy firmy niezbędny do wykonania prac.

- Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami w ZUS –ie i Urzędzie Skarbowym.

- Gwarancja na wykonane roboty.

- Ubezpieczenie firmy OC.

- Potwierdzenie wpłacenia wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto:

PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 15 kwietnia 2024 r., wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla podmiotu, który wygra przetarg po podpisaniu umowy.

- TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Składanie ofert w zamkniętych kopertach z dopiskiem „remont ściany szczytowej” zaadresowanych na:

„Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa” Osiedle Łużyckie 39 (Pawilon) 66-200 Świebodzin

Termin składania ofert - do 15 kwietnia 2024 r. do  godz. 1500

Termin rozpatrzenia ofert – dnia 16 kwietnia 2024 r.

- INNE.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do wyboru oferty, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji oraz nieprzyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyn.

Roboty dodatkowe po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Informacji ogólnych udziela Dział GZM, pokój nr 1 w siedzibie spółdzielni na osiedlu Łużyckim nr 39 (pawilon handlowo-usługowy) tel. (68) 382 20 81 wew. 28.

Informacje dotyczące zakresu robót udziela administrator:

- administrator Os. Widok  tel. 609 816 790